PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang:	a.	bahwa penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Bintan harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dari berbagai dimensinya agar dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan  bagi penghuni dan lingkungannya;

b.	bahwa penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Bintan harus memperhatikan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara nilai-nilai sosial budaya setempat dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Bangunan Gedung.

Mengingat  :	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3896);

    - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3317);

    - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4.Undang.....

    - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54;   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun Nomor 3833);

    - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun Nomor 4247);

    - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);

    - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4725);

    - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 5059);

    - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 5168);

    - Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7; Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5188);

12.Peraturan.....

    - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4605);

    - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3838);

    - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002  tentang  Bangunan  Gedung  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor; Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun Nomor 4532);

    - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,  Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);

    - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011   Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74,  Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun Nomor 5230);

    - Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;

    - Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional  di Bidang Pertanahan;

    - Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 66/PRT/1993, tentang Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

    - Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 276);

    - Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

    - Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman	Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

23.Peraturan......

    - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007   tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;

    - Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman	 Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

    - Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 24/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Teknis  Izin Mendirikan Bangunan;

    - Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 25/PRT/M/2007   tentang   Pedoman   Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

    - Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 26/PRT/M/2007  tentang Pedoman  Tim Ahli Bangunan Gedung;

    - Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;

    - Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

    - Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

    - Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman	 Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

    - Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman	 Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;

    - Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;

    - Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/ PRT/M/ 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;

    - Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan  Bangunan  (Berita  Negara  Nomor 2010 Tahun 276);

    - Peraturan   Daerah   Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang   Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Bintan

- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

- Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

- Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan di bidang bangunan gedung.

- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan di bidang bangunan gedung.

- Petugas adalah seseorang yang ditunjuk untuk tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Bintan.

- Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

10.Prasarana.....

- Prasarana bangunan gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil yang sama untuk menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, seperti menara reservoir air, gardu listrik, instalasi pengolahan limbah.

- Prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri adalah konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil, seperti menara telekomunikasi, menara saluran utama tegangan ekstra tinggi, monumen/tugu dan gerbang kota.

- Bangunan  gedung adat adalah  bangunan gedung yang didirikan berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya, misalnya bangunan rumah adat.

- Penyelenggaraan bangunan	gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

- Penyelenggara  bangunan  gedung  adalah  pemilik,  penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.

- Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

- Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

- Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk perkerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan bangunan gedung.

- Mengubah bangunan gedung adalah  pekerjaan  mengganti dan/atau  menambah  atau  mengurangi   bagian  bangunan tanpa mengubah fungsi bangunan.

19.Membongkar.....

- Membongkar bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarananya.

- Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung	 sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

- Garis sempadan bangunan gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan,  tepi  sungai  atau  tepi  pantai  atau  jaringan  tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.

- Kapling adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah   Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan .

- Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

- Peil lantai dasar bangunan adalah ketinggian lantai dasar yang diukur dari titik referensi tertentu yang ditetapkan

- Koeﬁsien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan .

- Koeﬁsien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang  dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

- Koeﬁsien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

28.koefisien.....

- Koeﬁsen Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

- Ruang Terbuka Hijau Pekarangan yang selanjutnya disingkat RTHP adalah Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama

- Koefisien Tapak Besmen yang selanjutnya disebut KTB adalai angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

- Daerah Hijau Bangunan yang selanjutnya disingkat DHB adalah daerah hijau pada bangunan yang berupa  taman-atap (roof-garden) maupun penanaman pada sisi-sisi bangunan seperti pada balkon dan cara-cara perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan.

- Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan / atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan Penerbangan.

- Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB.

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten  adalah arahan kebijakan  dan  strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Bintan.

- Rencana  Rinci  Tata  Ruang  Kabupaten yang selanjutnya disebut RRTR Kabupaten  adalah  rencana detail tata ruang kabupaten  dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten  yang disusun sebagai perangkat   operasional   rencana   umum   tata ruang dan dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

- Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

37.keterangan.....

- Keterangan Rencana Kawasan yang selanjutnya disebut KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

- Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem.

- Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk  setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

- Zona Gempa adalah suatu kawasan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kekuatan getaran gempa

- Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

- Satuan ruang parkir yang selanjutnya disebut SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.

- Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan .

- Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.

- Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.

- Pemeliharaan  adalah  kegiatan  menjaga  keandalan  bangunan  gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu Laik Fungsi.

- Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap Laik Fungsi.

48.Pemugaran.....

- Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki/ memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya .

- Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keindahan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

- Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

- Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas  (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.

- Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas, (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.

- Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran yang selanjutnya disebut RTB adalah rencana teknis pembongkaran bangunan gedung dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disetujui pemerintah daerah dan dilaksanakan secara tertib agar terjaga keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.

- Kegagalan bangunan gedung adalah kinerja bangunan gedung dalam tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

55.Standar.....

- Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesiﬁkasi dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung

- Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan perencanaan, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur, struktur, mekanikal/elektrikal, tata ruang luar, tata ruang dalam / interior, serta rencana spesiﬁkasi teknis, rencana anggaran biaya dan perhitungan teknis pendukung sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku .

- Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian maupun pembongkaran  gedung.

- Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/dievaluasi.

- Pengesahan rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung.

- Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas dan juga masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu.

- Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan adalah orang perorangan atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan  gedung,  meliputi  perencanaan  teknis  pelaksanaan  konstruksi, termasuk pengkajian teknis bangunan gedung dan Penyedia Jasa Kontruksi lainnya.

62.Rekomendasi.....

- Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian sertiﬁkat laik fungsi bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.

- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

- Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- Dokumen Pelaksanaan adalah dokumen hasil kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi rencana teknis dan syarat-syarat, gambar-gambar workshop, as built drawing dan dokumen ikatan kerja .

- Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan gedung sampai di daerah dan operasionalnya di masyarakat.

- Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung .

- Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

- Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung .

70.Peran.....

- Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

- Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

- Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan, peraturan perundang-undangan bidang bangunan dan upaya penegakan hukum.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Lingkup

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai acuan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

b.	mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;

c.	mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Lingkup

Pasal 4

Lingkup peraturan daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

(1)	Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan  persyaratan  teknis  bangunan  gedung  ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya  serta  sesuai  dengan  peruntukan  lokasi  yang diatur dalam RTRW Kabupaten dan/atau RDTR dan/atau RTBL.

(2)   Fungsi bangunan gedung meliputi:

a .	bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;

b .	bangunan  gedung  fungsi  keagamaan  dengan  fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;

c .	bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;

d .	bangunan  gedung  fungsi  sosial  dan  budaya  dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;

e .	bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan

f .	bangunan gedung lebih dari satu fungsi.

Pasal 6

(1)	Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:

a .	bangunan rumah tinggal tunggal;

b .	bangunan rumah tinggal deret;

c .	bangunan rumah tinggal susun; dan

d .	bangunan rumah tinggal sementara.

(2)Bangunan.....

(2)	Bangunan  gedung  fungsi  keagamaan  dengan  fungsi  utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:

a .	bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;

b .	bangunan gereja, kapel;

c .	bangunan pura;

d .	bangunan vihara;

e .	bangunan kelenteng; dan

f .	bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.

(3)	Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:

a .	bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non pemerintah dan sejenisnya;

b .	bangunan gedung perdagangan seperti  bangunan pasar,  pertokoan,  pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;

c .	bangunan gedung pabrik;

d .	bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;

e .	bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;

f .	bangunan  gedung  terminal  seperti  bangunan  terminal  bus  angkutan  umum, halte  bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara; dan

g .	bangunan gedung tempat  penyimpanan  sementara seperti	bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya.

(4)	Bangunan gedung  sosial  dan budaya  dengan  fungsi  utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:

a .	bangunan gedung  pelayanan pendidikan seperti bangunan  sekolah  taman  kanak  kanak,  pendidikan dasar pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;

b .	bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;

c .	bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;

d.bangunan.....

d .	bangunan   gedung   laboratorium   seperti   bangunan laboratorium fisika,  laboratorium kimia,  dan laboratorium lainnya, dan

e .	bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.

(5)	Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional  dan/atau  yang  mempunyai  tingkat  risiko  bahaya yang tinggi.

(6)	Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:

a .	bangunan rumah – toko (ruko);

b .	bangunan rumah – kantor (rukan);

c .	bangunan gedung mal – apartemen – perkantoran; dan

d .	bangunan  gedung mal – apartemen  –  perkantoran -

perhotelan.

Pasal 7

(1)	Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten dan/atau RDTR dan/atau RTBL dan persyaratan yang sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2)	Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Bupati melalui penerbitan IMB.

(3)	Perubahan  fungsi  bangunan  gedung  yang  telah  ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- Klasifikasi bangunan gedung menurut klasifikasi fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2)   Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan:

a.	Tingkat Kompleksitas meliputi:

- Bangunan gedung sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah ada desain prototipnya;

2.Bangunan.....

- Bangunan gedung tidak sederhana yaitu bangunan  gedung  dengan  karakter sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi tidak sederhana, dan;

- Bangunan gedung khusus yaitu bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan/atau teknologi khusus.

b.	Tingkat Permanensi meliputi:

- Bangunan gedung darurat atau sementara;

- Bangunan gedung semi permanen; dan

- Bangunan gedung permanen.

c.	Tingkat Risiko Kebakaran meliputi:

- Tingkat risiko kebakaran rendah;

- Tingkat risiko kebakaran sedang, dan

- Tingkat risiko kebakaran tinggi.

d.	Zonasi  Gempa  meliputi  tingkat  zonasi  gempa  untuk tiap-tiap wilayah berdasarkan Peta Zonasi Gempa Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 1 Juli 2010 sebagai materi revisi SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung.

e.	Lokasi meliputi:

- bangunan gedung di lokasi renggang;

- bangunan gedung di lokasi sedang, dan;

- bangunan gedung di lokasi padat.

f.	Ketinggian bangunan gedung meliputi:

  - bangunan gedung bertingkat rendah;

  - bangunan gedung bertingkat sedang;

  - bangunan gedung bertingkat tinggi.

g.	Kepemilikan meliputi:

  - bangunan gedung milik Negara/Daerah;

  - bangunan gedung milik perorangan, dan;

  - bangunan gedung milik badan usaha.

Pasal 9

(1)	Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada bangunan gedung.

(2)Fungsi.....

(2)	Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)  dapat diubah  dengan  mengajukan permohonan IMB baru.

(3)	Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi  bangunan  gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pemilik dalam   bentuk   rencana   teknis   bangunan   gedung sesuai dengan peruntukan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten dan/atau RDTR dan/atau RTBL.

(4)	Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung baru.

(5)	Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui proses penerbitan IMB baru.

(6)	Perubahan klasifikasi gedung harus melalui proses revisi IMB.

(7)	Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan  perubahan data fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung dan/atau kepemilikan bangunan gedung.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1)	Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2)	Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:

a .	status hak atas tanah dan/atau izin dari pemanfaatan hak atas tanah;

b .	status kepemilikan bangunan gedung, dan

c .	IMB.

(3)	Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:

a .	persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:

1.persyaratan.....

  - persyaratan peruntukan lokasi;

  - intensitas bangunan gedung;

  - arsitektur bangunan gedung;

  - pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;

  - rencana tata bangunan dan lingkungan.

b .	persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri atas:

  - persyaratan keselamatan;

  - persyaratan kesehatan;

  - persyaratan kenyamanan;

  - persyaratan kemudahan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif

Paragraf 1

Status Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 12

(1)	Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah milik sendiri atau milik pihak lain yang status tanahnya jelas dan atas izin pemilik tanah.

(2)		Status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen lainnya yang sah.

(3)	Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari Bupati.

(4)	Bangunan  gedung  yang  akan  dibangun  di  atas  tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Kawasan.

Paragraf 2

Status Kepemilikan Bangunan Gedung

Pasal 13

(1)	Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung.

(2)Penetapan.....

(2)	Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.

(3)	Status kepemilikan rumah adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

(4)	Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.

(5)	Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemilik bangunan gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.

(6)	Tata cara pembuktian kepemilikan bangunan gedung kecuali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan uang berlaku.

Paragraf 3

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 14

- Setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan:

a .	pembangunan bangunan gedung baru dan/atau prasarana bangunan gedung.

b .	rehabilitasi/renovasi  bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan

c .	pemugaran/pelestarian.

- Pemerintah Daerah wajib memberikan  secara Cuma-Cuma surat keterangan rencana kerja kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap calon pemohon izin bangunan sebagaimana dasar penyusunan.

- Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IMB harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan dalam IMB.

- IMB merupakan bagian dari persyaratan untuk mendapat pelayanan utilitas umum.

(5)Ketentuan.....

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan IMB diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksananya.

Paragraf 4

IMB Bangunan di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum

Pasal 15

(1)	Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.

(2)	IMB untuk  pembangunan  bangunan  gedung  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan teknis TABG dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.

(3)	Pembangunan bangunan  gedung  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti standar teknis dan pedoman terkait yang berlaku.

Paragraf 5

Kelembagaan

Pasal 16

(1)	Dokumen Permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

(2)	Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

(3)	Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan  penerbitan  IMB  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat.

(4)	Pelimpahan  sebagian  kewenangan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3)  mempertimbangkan faktor:

a .	efisiensi dan efektivitas;

b .	teknis pelayanan masyarakat;

c .	fungsi  bangunan,  klasifikasi  bangunan,  luasan  tanah dan/atau bangunan;

d .	kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana.

(5)Ketentuan.....

(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan IMB diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan.

Pasal 18

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 meliputi persyaratan peruntukan, intensitas, arsitektur dan pengendalian dampak lingkungan bangunan gedung.

Pasal 19

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Paragraf 2

Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 20

(1)	Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam ketentuan tentang rencana tata ruang dan ketentuan tentang tata bangunan dan lingkungan dari lokasi bersangkutan.

(2)	Pemerintah  Daerah memberikan informasi mengenai rencana tata ruang dan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma.

(3)	Informasi sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.

(4)	Bangunan gedung yang dibangun:

a .	di atas prasarana dan sarana umum;

b .	di bawah prasarana dan sarana umum;

c.dibawah.....

c .	di bawah atau di atas air;

d .	di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi,

e .	di daerah yang berpotensi bencana alam, dan

f .	di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait yang berwenang.

(5)	Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan,  ketentuan mengenai peruntukan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1)	Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan gedung yang terdiri dari:

a. 	 kepadatan dan ketinggian bangunan gedung;

b.  	penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB),

c.  	Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan jumlah lantai;

c.  	perhitungan KDB dan KLB;

d. garis sempadan muka, samping, dan belakang bangunan gedung;

e. 	jarak bebas bangunan gedung;

f.  pemisah di sepanjang halaman muka, samping, belakang bangunan gedung, berdasarkan  peraturan  tentang  rencana  tata  ruang dan peraturan tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

(2)	Kepadatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi ketentuan KDB pada tingkatan padat, sedang dan renggang.

(3)	Ketinggian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi ketentuan  tentang  Jumlah  Lantai  Bangunan  (JLB)  dan  KLB pada tingkatan KLB tinggi, sedang dan rendah.

(4)	Ketinggian  bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) tidak boleh mengganggu lalu lintas penerbangan.

(5)	Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, ketentuan mengenai kepadatan dan ketinggian  bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22.....

Pasal 22

(1)	Setiap  bangunan  gedung  yang  dibangun  harus  memenuhi persyaratan  kepadatan  bangunan  yang  diatur  dalam  KDB untuk lokasi yang bersangkutan.

(2)	KDB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  ditentukan  atas dasar kepentingan	  pelestarian lingkungan, resapan air permukaan tanah, pencegahan bahaya kebakaran, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, dan kepentingan ekonomi.

(3)	Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.

(4)   Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, ketentuan mengenai besarnya KDB diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1)	KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan, resapan air permukaan, pencegahan bahaya kebakaran, fungsi peruntukan, fungsi  bangunan, keselamatan  dan  kenyamanan  bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum, dan kepentingan ekonomi.

(2)	Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.

(3)   Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, ketentuan mengenai besarnya KLB diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1)	KDH  ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan dan resapan air permukaan.

(2)	Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.

(3)   Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, ketentuan mengenai besarnya KDH diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25.....

Pasal 25

(1)	Ketinggian bangunan gedung meliputi ketentuan mengenai JLB dan KLB yang dibedakan dalam KLB tinggi, sedang dan rendah.

(2)	Ketinggian  bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak boleh mengganggu lalu lintas penerbangan.

(3)	Dalam hal ketentuan mengenai tinggi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan,  ketinggian maksimum bangunan gedung ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian dengan lingkungannya.

(4)	Bangunan gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan memenuhi semua persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

(1)	Garis  sempadan  bangunan  gedung  mengacu  pada  rencana tata ruang wilayah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

(2)	Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan  dan  keserasian  dengan  lingkungan dan ketinggian bangunan.

(3)	Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).

(4)	Dengan  berpedoman  pada  peraturan  yang berlaku dan mendengar pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Bupati dapat menetapkan garis sempadan bangunan untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik

(5)	Dalam hal garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati dapat menetapkan garis sempadan bangunan sementara dengan  berpedoman  pada  peraturan  yang berlaku dan mendengar pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Pasal 27.....

Pasal 27

(1)	Setiap  bangunan gedung tidak boleh melanggar ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.

(2)	Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:

a.	garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan;

b.	jarak  antara  bangunan  gedung  dengan  batas  persil, jarak antar bangunan, dan jarak  antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kapling/per persil dan/atau per kawasan pada lokasi bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

(4)	Penetapan jarak  bebas bangunan  gedung  atau  bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.

(5)	Dalam hal peraturan tentang jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1) belum ditetapkan, Bupati dapat mengaturnya melalui peraturan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 28

Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat dengan perkembangan arsitektur dan rekayasa teknik bangunan gedung.

Pasal 29

(1)	Penampilan bangunan gedung harus memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur,  kaidah pelestarian, dan  lingkungan  sekitarnya.

(2)Pemerintah.....

(2)	Pemerintah  Daerah dapat menetapkan tema arsitektur dan kaidah arsitektur tertentu pada suatu bangunan dan/atau kawasan setelah mendengar pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat masyarakat.

Pasal 30

(1)	Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban umum.

(2)	Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan  karakteristik arsitektur di sekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi dengan lingkungannya.

(3)	Bentuk denah bangunan gedung adat atau tradisional harus memperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat adat bersangkutan.

(4)	Atap dan dinding bangunan gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan akibat bencana alam.

Pasal 31

(1)	Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur   bangunan   gedung,   dan   keandalan   bangunan gedung.

(2)	Bentuk bangunan gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam dimungkinkan    menggunakan	 pencahayaan dan penghawaan alami.

(3)	Ruang dalam bangunan gedung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya.

(4)	Perubahan fungsi dan penggunaan ruang bangunan gedung atau bagian bangunan gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan bangunan gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan dan penghuninya.

Pasal 32

(1)	Persyaratan keseimbangan,  keserasian dan keselarasan bangunan   gedung   dengan   lingkungannya   sebagaimana

dimaksud.....

dimaksud dalam Pasal 28 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar bangunan gedung.

(2)	Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a .	Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);

b .	Persyaratan ruang sempadan bangunan gedung;

c .	Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;

d .	Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;

e .	Daerah hijau pada bangunan;

f .	Tata tanaman;

g .	Sirkulasi dan fasilitas parkir;

h .	Pertandaan (Signage);

i .	Pencahayaan ruang luar bangunan gedung.

Pasal 33

(1)	Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan bangunan gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).

(2)	Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW dan/atau RDTR dan/atau RTBL dan/atau peraturan/ ketetapan lainnya yang bersifat mengikat.

(3)	Sebelum ketentuan  RTHP ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menerbitkan penetapan sementara sebagai acuan bagi penerbitan IMB.

Pasal 34

(1)		Persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan rencana rinci tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

(2)Terhadap.....

(2)	Terhadap persyaratan ruang sempadan  depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki, jalur  kendaraan  dan  jalur  hijau  median  jalan  dan  sarana utilitas umum lainnya.

Pasal 35

(1)	Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) yang ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis dan kebijakan daerah.

(2)	Untuk penyediaaan RTHP yang memadai, lantai besmen pertama tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap besmen kedua harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah.

Pasal 36

(1)	Daerah Hijau Bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.

(2)	DHB  merupakan  bagian  dari  persyaratan pemohonan  IMB untuk menyediakan RHTP dengan luas minimum 25% RHTP.

Pasal 37

Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f meliputi aspek  pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.

Pasal 38

(1)	Setiap bangunan bukan rumah tinggal, harus menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.

- Fasilitas.....

(2)	Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.

(3)	Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal bangunan gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.

Pasal 39

(1)	Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.

(2)	Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai pengaturan tentang pertandaan (signage) dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1)	Pencahayaan ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas dan komponen promosi.

(2)	Pencahayaan  yang  dihasilkan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari penerangan jalan umum.

Paragraf 4

Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 41

- Setiap bangunan yang menghasilkan limbah atau buangan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan harus dilengkapi dengan sarana pengolah limbah sebelum dibuang ke saluran umum

- Limbah atau buangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuang ke saluran umum tidak boleh di atas baku mutu lingkungan yang berlaku.

(3) Setiap.....

- Setiap bangunan bertingkat harus mempunyai sistem dan/atau peralatan bagi pemeliharaan dan perawatan bangunan yang tidak mengganggu dan membahayakan lingkungan serta aman untuk keselamatan pekerja.

- Bangunan atau bagian bangunan dan pekarangan harus dalam keadaan terpelihara sehingga dapat tetap dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan persyaratan dalam izin yang telah dikeluarkan serta tidak mengganggu kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.

- Setiap  bangunan dan/atau pembangunan bangunan gedung dilarang mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/ pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.

- Setiap permohonan IMB pembangunan bangunan gedung yang dipandang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan atau pembangunan dalam skala besar harus melengkapi persyaratan AMDAL.

- Setiap permohonan IMB pembangunan bangunan gedung yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan atau secara teknologi dapat dikelola, harus melengkapi persyaratan UKL dan UPL.

- Setiap permohonan IMB pembangunan bangunan gedung yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan bangunan yang arealnya sama atau lebih besar dari 100 (seratus) hektar, harus melengkapi persyaratan AMDAL.

- Setiap permohonan IMB pembangunan bangunan gedung yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan bangunan yang arealnya kurang dari dari 100 (seratus) hektar, harus melengkapi persyaratan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup.

- Setiap permohonan IMB pembangunan bangunan gedung kawasan industri, perhotelan, perumahan real estate, pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian sama atau lebih 60 meter, harus melengkapi persyaratan AMDAL.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 5.....

Paragraf 5

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 42

- Persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk suatu kawasan, lebih lanjut disusun dan ditetapkan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

- Persyaratan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan yang digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan.

- RTBL digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan, menindaklanjuti rencana rinci tata ruang dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan lingkungan bangunan gedung, termasuk ekologi dan kualitas visual.

- RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,  rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

- RTBL  disusun  berdasarkan  pada  pola  penataan  bangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah  dengan swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan bersangkutan dengan mempertimbangkan pendapat para  ahli dan masyarakat.

- RTBL yang disusun oleh masyarakat dan/atau sawasta harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.

- RTBL ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Paragraf 6

Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Pasal 43

Persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri dari persyaratan keselamatan   bangunan  gedung, persyaratan kesehatan bangunan

gedung.....

gedung, persyaratan kenyamanan bangunan gedung dan persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 44

Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran dan persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir.

Pasal 45

(1)	Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi persyaratan   struktur   bangunan gedung, pembebanan pada bangunan gedung, struktur atas bangunan gedung, struktur bawah bangunan gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.

(2)	Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan pelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:

a .	fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;

b .	pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;

c .	pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan gedung sesuai zona gempanya;

d .	struktur  bangunan  yang  direncanakan  secara  detail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;

e .	struktur  bawah  bangunan  gedung  pada  lokasi  tanah yang dapat terjadi likuifaksi, dan;

f .	keandalan bangunan gedung.

(3)Pembebanan.....

- Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara  atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan SNI Tata cara perencanaan ketahanan  gempa  untuk  rumah  dan  gedung,  atau  edisi terbaru;  SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; atau standar baku dan/atau pedoman teknis.

(4)	Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai berikut:

a .	konstruksi beton:  SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan  beton  dan  struktur  dinding  bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk  bangunan  gedung, atau  edisi  terbaru,  SNI  03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru, SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan  rencana  campuran  beton  normal,  atau edisi terbaru, SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan  campuran beton ringan  dengan  agregat ringan, atau edisi terbaru; tata cara perencanaan dan palaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung;

b .	konstruksi baja: SNI03-1729-2002 Tata cara pembuatan  dan  perakitan  konstruksi  baja,  dan  tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa konstruksi;

c .	konstruksi kayu: SNI 03-2407-1944 Tata cara perencanaan konstruksi kayu untuk bangunan gedung, dan  tata  cara  pembuatan  dan  perakitan  konstruksi kayu;

d.konstruksi.....

d .	konstruksi bambu:  mengikut kaidah   perencanaan konstruksi  berdasarkan  pedoman dan  standar  yang berlaku, dan

e .	konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus.

(5)	Struktur  bawah  bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam.

(6)	Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan gedung tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.

(7)	Pondasi   dalam   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (5) digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak  cukup  jauh  di  bawah  permukaan  tanah  sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.

(8)	Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(9)	Keruntuhan  struktur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan salah satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan pemeriksaan berkala tingkat keandalan bangunan gedung sesuai dengan peraturan dan pedoman teknis yang berlaku.

(10)	Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan,  keselamatan lingkungan dan pengguna bangunan gedung serta sesuai dengan SNI terkait yang berlaku.

Pasal 46

(1)	Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran  meliputi  sistem  proteksi  aktif,  sistem  proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda   arah   ke   luar   dan   sistem	 peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.

(2)Setiap.....

(2)	Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.

(3)	Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuti SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru dan SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.

(4)	Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan  pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.

(5)	Persyaratan  pencahayaan  darurat,  tanda  arah  ke  luar  dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan  diri  sesuai  dengan  SNI  03-6573-2001  Tata cara  perancangan  pencahayaan  darurat,  tanda  arah  dan sistem peringatan bahaya pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.

(6)	Persyaratan  komunikasi  dalam  bangunan  gedung  sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku

(7)	Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar    gas   dan  instalasi   gas   yang   dipergunakan   baik

dalam.....

dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(8)	Setiap  bangunan  gedung  dengan  fungsi,  klasifikasi,  luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai  unit manajemen  proteksi  kebakaran  bangunan gedung.

Pasal 47

(1)	Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.

(2)	Persyaratan  instalasi  proteksi  petir  harus  memperhatikan perencanaan sistem proteksi petir, instalasi proteksi petir, pemeriksaan dan pemeliharaan serta memenuhi SNI 03-7015-2004 Sistem proteksi petir pada bangunan gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar teknis lainnya.

(3)	Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi listrik, beban listrik,  sumber daya listrik, transformator  distribusi, pemeriksaan,  pengujian  dan  pemeliharaan  dan  memenuhi SNI 04-0227-1994 Tegangan standar, atau edisi terbaru, SNI 04-0225-2000 Persyaratan umum instalasi listrik, atau edisi terbaru, SNI 04-7018-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga, atau edisi terbaru dan SNI 04-7019-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan energi tersimpan, atau edisi terbaru dan/atau standar teknis lainnya.

Paragraf 7

Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung

Pasal 48

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.

Pasal 49

(1)	Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.

(2)Bangunan.....

(2)	Bangunan  gedung  tempat  tinggal  dan  bangunan  gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.

(3)	Persyaratan  teknis  sistem  dan  kebutuhan  ventilasi  harus mengikuti SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem          tata udara   pada   bangunan   gedung,   atau   edisi   terbaru,

SNI  03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, standar tentang tata cata perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau standar teknis terkait.

Pasal 50

(1)	Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.

(2)	Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam bangunan gedung.

(3)	Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a .	mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;

b .	sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada bangunan gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;

c .	harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/ dibaca oleh pengguna ruangan.

- Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2396-2001  Tata  cara  perancangan  sistem  pencahayaan  alami  pada

Bangunan.......

bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar teknis terkait.

Pasal 51

(1)	Sistem  sanitasi  bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud dalam   pasal   48   dapat  berupa  sistem  air  minum  dalam bangunan gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).

(2)	Sistem  air  minum  dalam  bangunan  gedung  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  harus direncanakan dengan mempertimbangkan  sumber  air minum, kualitas  air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.

(3)	Persyaratan air minum dalam bangunan gedung harus mengikuti:

a .	kualitas air minum sesuai dengan peraturan tentang pengembangan sistem pengolahan air minum, peraturan tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, pedoman plumbing, atau peraturan lainnya yang berlaku;

b .	SNI  03-6481-2000  Sistem  Plumbing  2000,  atau  edisi terbaru, dan

c .	Pedoman dan/atau pedoman teknis terkait.

Pasal 52

(1)	Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.

(2)	Air  limbah  beracun  dan  berbahaya  tidak  boleh  digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.

(3)Persyaratan.....

(3)   Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaan  tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI 03-6379-2000 Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan/atau standar teknis terkait yang berlaku.

Pasal 53

(1)	Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.

(2)	Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.

(3)	Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011-2004 Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/ pedoman teknis terkait yang berlaku.

Pasal 54

(1)	Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.

(2)	Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.

(3)	Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.

(4)	Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI 03-4681-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan  untuk  lahan  pekarangan, atau  edisi terbaru, SNI  03-2459-2002   Spesifikasi  sumur  resapan  air  hujan   untuk

Lahan......

lahan pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan,pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran  air  hujan  pada  bangunan  gedung  atau  standar baku dan/atau pedoman terkait yang berlaku.

Pasal 55

(1)	Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam bangunan gedung   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.

(2)	Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.

(3)	Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.

(4)	Pengembang perumahan harus menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.

(5)	Potensi  reduksi  sampah  dapat  dilakukan  dengan  mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.

(6)	Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.

Pasal 56

(1)	Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.

(2)	Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:

a .	tidak   mengandung   bahan   berbahaya/beracun   bagi kesehatan pengguna bangunan gedung;

b .	tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;

c.tidak......

c .	tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;

d .	sesuai dengan prinsip konservasi; dan

e .	ramah lingkungan.

Paragraf 8

Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung

Pasal 57

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.

Pasal 58

(1)	Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.

(2)	Kenyamanan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/ furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Pasal 59

(1)	Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

(2)	Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI 03-6389-2000 Konservasi   energi    selubung   bangunan   pada   bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar baku dan/atau pedoman teknis terkait yang berlaku.

Pasal 60.....

Pasal 60

(1)	Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan gedung lain di sekitarnya.

(2)	Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.

(3)	Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:

a .	gubahan  massa  bangunan,  rancangan  bukaan,  tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;

b .	pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan RTH.

(4)	Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:

a .	rancangan bukaan,  tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;

b .	keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar bangunan gedung dan penyediaan RTH.

c .	pencegahan  terhadap  gangguan  silau  dan  pantulan sinar.

(5)	Untuk kenyamanan pandangan pada bangunan gedung harus dipenuhi persyaratan standar teknis kenyamanan pandangan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6)	Dalam  hal masih terdapat persyaratan  lainnya  atau belum mempunyai SNI, maka digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis yang berlaku.

Pasal 61

    - Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan   yang ditentukan  oleh satu keadaan yang tidak

Mengakibatkan.....

mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.

(2)	Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung harus mempertim- bangkan jenis kegiatan, penggunaan  peralatan  dan/atau sumber  getar  dan  sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar bangunan gedung.

(3)	Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap  getaran dan kebisingan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti persyaratan teknis, yaitu standar tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung.

(4)	Dalam hal masih ada persyaratan lainnya atau belum mempunyai SNI, maka digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis yang berlaku.

Paragraf 9

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Pasal 62

Persyaratan  kemudahan  meliputi  kemudahan  hubungan  ke,  dari dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Pasal 63

(1)	Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.

(2)	Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antarruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

(3)	Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.

(4)Setiap.......

(4)	Setiap bangunan gedung harus memenuhi   persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan berdasarkan besaran ruangan, fungsi ruangan dan jumlah pengguna bangunan gedung.

(5)	Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan  berdasarkan  fungsi  koridor,  fungsi  ruang dan jumlah pengguna.

(6)	Kelengkapan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung	dan persyaratan lingkungan bangunan gedung.

Pasal 64

(1)	Setiap   bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai  yang memadai   untuk terselenggaranya  fungsi  bangunan  gedung  berupa  tangga, ram, lif, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelator).

(2)	Jumlah,  ukuran  dan  konstruksi  sarana  hubungan  vertikal harus berdasarkan fungsi bangunan gedung, luas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta keselamatan pengguna bangunan gedung.

(3)	Bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai harus menyediakan lif penumpang.

(4)	Setiap bangunan gedung yang memiliki lif penumpang harus menyediakan lif khusus kebakaran, atau lif penumpang yang dapat  difungsikan  sebagai  lif  kebakaran  yang  dimulai  dari lantai dasar bangunan gedung.

(5)	Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti SNI 03-6573-2001  Tata  cara  perancangan  sistem  transportasi  vertikal dalam gedung (lif), atau edisi terbaru, atau berdasarkan standar baku dan/atau pedoman teknis yang berlaku.

Paragraf 10

Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air

atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik

Tegangan.....

Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi/Ultra Tinggi dan/atau

Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air

Pasal 65

(1)	Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a .	sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR dan/atau RTBL;

b .	tidak  mengganggu  fungsi  sarana  dan  prasarana  yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;

c .	tetap  memperhatikan  keserasian  bangunan  terhadap lingkungannya; dan

d .	mempertimbangkan   pendapat   Tim   Ahli   Bangunan Gedung dan pendapat masyarakat.

(2)	Pembangunan   bangunan   gedung   di   bawah   tanah   yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a .	sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR dan/atau RTBL;

b .	tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;

c .	tidak  mengganggu  fungsi  sarana  dan  prasarana  yang berada di bawah tanah;

d .	memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan; dan

e .	mempertimbangkan   pendapat   Tim   Ahli   Bangunan Gedung dan pendapat masyarakat.

(3)	Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a .	sesuai dengan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR dan/atau RTBL;

b .	tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

c .	tidak menimbulkan pencemaran;

d .		telah mempertimbangkan faktor	keselamatan, kenyamanan,	kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan, dan

e .	mempertimbangkan   pendapat   Tim   Ahli   Bangunan Gedung dan pendapat masyarakat.

(4)Pembangunan....

(4)	Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi/ultra tinggi dan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a .	sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR Kabupaten dan/atau RTBL;

b .	 telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan,	 kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan;

c .	khusus untuk daerah  hantaran listrik tegangan tinggi harus mengikuti pedoman dan/atau standar teknis tentang ruang bebas udara tegangan tinggi dan SNI Nomor 04-6950-2003 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tentang Nilai ambang batas medan listrik dan medan magnet, atau edisis terbaru, atau berdasarkan standar baku dan/atau pedoman teknis yang berlaku.

d .	khusus menara telekomunikasi harus mengikuti Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri  Pekerjaan  Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; atau berdasarkan standar baku dan/atau pedoman teknis yang berlaku.

e .	mempertimbangkan pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat masyarakat.

Bagian Keempat

Bangunan Gedung Adat

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

(1)	Bangunan gedung adat harus dibangun berdasarkan kaidah hukum  adat  atau  tradisi  masyarakat  hukum  adat  sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat hukum adatnya.

(2)	Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis tersendiri untuk bangunan rumah adat dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2.......

Paragraf 2

Kearifan Lokal

Pasal 67

Penyelenggaraan bangunan rumah adat selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus memperhatikan kearifan lokal dan sistem nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adatnya.

Paragraf 3

Kaidah Tradisional

Pasal 68

(1)	Dalam  penyelenggaraan  bangunan  rumah  adat,  pemilik bangunan gedung harus memperhatikan kaidah dan norma tradisional yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adatnya.

(2)	Kaidah dan norma tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek	perencanaan,	pembangunan, pemanfaatan gedung atau bagian dari bangunan gedung, arah/orientasi  bangunan  gedung, aksesoris  pada  bangunan gedung dan aspek larangan dan/atau aspek ritual pada penyelenggaraan bangunan gedung rumah adat.

Paragraf 4

Pemanfaatan Simbol Tradisional pada Bangunan Gedung Baru

Pasal 69

(1)	Perseorangan, kelompok  masyarakat, lembaga  swasta  atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol atau unsur tradisional yang terdapat pada bangunan gedung adat untuk digunakan pada bangunan gedung yang akan dibangun atau direhabilitasi atau direnovasi.

(2)	Penggunaan simbol atau unsur tradisional yang terdapat pada bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap sesuai dengan makna simbol tradisional yang digunakan dan sistem nilai yang berlaku pada pemanfaatan bangunan gedung.

(3) Pengaturan.......

(3)	Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan simbol atau unsur tradisional pada bangunan gedung diatur dalam Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan.

Paragraf 5

Persyaratan Bangunan Gedung Adat/Tradisional

Pasal 70

(1)	Setiap rumah adat atau tradisional dibangun dengan mengikuti persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

(2)	Persyaratan lain yang bersifat khusus yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adatnya dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)	Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis tersendiri untuk bangunan rumah adat di dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bangunan Gedung Semi Permanen dan

Bangunan Gedung Darurat

Paragraf 1

Bangunan Gedung Semi Permanen dan Darurat

Pasal 71

(1)	Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan gedung   yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.

(2)	Penyelenggaraan  bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.

(3)	Tata cara penyelenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Bangunan Gedung di Lokasi Yang Berpotensi Bencana Alam

Paragraf 1

Di Lokasi Pantai

Pasal 72....

Pasal 72

(1)	Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana yang berasal dari laut harus sesuai dengan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang.

(2)	Dalam hal peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gelombang pasang.

(3)		Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu lokasi sebagai daerah bencana dan menetapkan larangan membangun pada batas tertentu atau tak terbatas dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan.

(4)	Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan khusus tata cara pembangunan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana yang berasal dari laut.

Paragraf 2

Di Lokasi Jalur Gempa dan Bencana Alam Geologi

Pasal 73

(1)	Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana  gempa  bumi  harus  sesuai  dengan  Peta  Hazard Gempa Indonesia.

(2)	Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana geologi memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan bencana alam geologi.

(3)	Dalam  hal  peraturan  zonasi  untuk  kawasan  bencana  alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan zonasi kawasan yang berpotensi bencana alam geologi.

Pasal 74

Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana  dimaksud  Pasal  72 dan Pasal  73 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75......

Pasal 75

(1)	Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan,  pelestarian,  dan pembongkaran.

(2)	Kegiatan   pembangunan   bangunan   gedung   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses perencanaan teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.

(3)	Kegiatan pemanfaatan bangunan   gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF,  dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung.

(4)	Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.

(5)	Kegiatan   pembongkaran   bangunan   gedung   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.

(6)	Di  dalam  penyelenggaraan  bangunan  gedung  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  penyelenggara  bangunan  gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis  untuk  menjamin  keandalan  bangunan gedung  tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.

(7)	Penyelenggaraan  bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.

Bagian Kedua

Kegiatan Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 76

Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Pasal 77

(1)	Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.

(2)Pemerintahan.......

(2)	Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada pemilik bangunan gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.

(3)	Pengawasan  pembangunan  bangunan  gedung  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan oleh	 Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi bangunan gedung.

Paragraf 2

Perencanaan Teknis

Pasal 78

(1)		Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan gedung harus berdasarkan pada perencanaan teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.

(2)	Dikecualikan  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) perencanan teknis untuk bangunan gedung hunian tunggal sederhana, bangunan gedung hunian deret sederhana, dan bangunan gedung darurat.

(3)	Pemerintah  Daerah dapat menetapkan jenis bangunan gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  yang  diatur  di  dalam  Peraturan  Bupati.

(4)	Perencanaan bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya.

(5)	Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.

Paragraf 3

Dokumen Rencana Teknis

Pasal 79

(1)	Dokumen rencana teknis  bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78  ayat (5) dapat meliputi:

a .	gambar rencana teknis berupa:  rencana 	teknis arsitektur, struktur dan  konstruksi, mekanikal/ elektrikal;

b .	gambar detail;

c.syarat......

c .	syarat-syarat umum dan syarat teknis;

d .	rencana anggaran biaya pembangunan;

e .	laporan perencanaan.

(2)	Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

(3)		Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a .	pertimbangan dari TABG untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;

b .	pertimbangan  dari  TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penting;

c .	koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mendapatkan pertimbangan  dari  TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(4)	Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

(5)	Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

(6)	Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menerbitkan IMB.

Paragraf 4

Penyedia Jasa Perencanaan Teknis

Pasal 80

(1)		Perencanaan teknis bangunan  gedung dirancang  oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya.

(2)	Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a .	Perencana arsitektur;

b.Perencanaan.....

b .	Perencana stuktur;

c .	Perencana mekanikal;

d .	Perencana elektrikal;

e .	Perencana pemipaan (plumber);

f .	Perencana proteksi kebakaran;

g .	Perencana tata lingkungan.

(3)	Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Bupati.

(4)	Lingkup layanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi:

a .	penyusunan konsep perencanaan;

b .	prarencana;

c .	pengembangan rencana;

d .	rencana detail;

e .	pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;

f .	pemberian  penjelasan  dan  evaluasi  pengadaan  jasa pelaksanaan;

g .	pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, dan

h .	penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.

- Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Konstruksi

Paragraf 1

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 81

(1)	Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau  pemugaran  bangunan  gedung  dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung.

(2)	Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

(3)	Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang- undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.

(4)dalam.....

(4)	Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diharuskan mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 82

Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB harus mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan mengenai:

a .	Nama dan Alamat;

b .	Nomor IMB;

c .	Lokasi Bangunan;

d .	Pelaksana atau Penanggung jawab pembangunan.

Pasal 83

(1)	Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB.

(2)	Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung.

Pasal 84

(1)		Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdiri atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan persiapan lapangan, kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir pekerjaan.

(2)	Pemeriksaan  dokumen  pelaksanaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan.

(3)	Persiapan  lapangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik lapangan.

(4)	Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan,   pembuatan    laporan     kemajuan     pekerjaan,

Penyusunan......

penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings)  dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah dilaksanakan (as built drawings) serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi .

(5)	Kegiatan  pemeriksaaan  akhir  pekerjaan  konstruksi  meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan yang berwujud bangunan gedung yang laik fungsi dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan (as built drawings),  pedoman pengoperasian dan pemeliharaan    bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.

(6)	Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik bangunan gedung atau penyedia jasa/pengembang mengajukan permohonan penerbitan SLF bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 85

- Pelaksanaan konstruksi harus diawasi oleh petugas pengawas pelaksanaan konstruksi.

- Pengawasan konstruksi bangunan gedung dapat berupa kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung.

- Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap pelaksanaan konstruksi meliputi: pengawasan biaya, pengawasan mutu, pengawasan waktu; dan pemeriksaan kalaikan fungsi bangunan gedung setelah pelaksanaan konstruksi selesai untuk memperoleh SLF bangunan gedung.

- Kegiatan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap perencanaan teknis hingga pelaksanaan konstruksi meliputi: pengendalian biaya, pengendalian mutu, pengendalian waktu, dan pemeriksaan kalaikan fungsi bangunan gedung setelah pelaksanaan konstruksi selesai untuk memperoleh SLF bangunan gedung.

Pasal 86......

Pasal 86

- Dinas terkait melakukan pengawasan berkala dalam rangka pembinaan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.

- Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemeriksa harus disertai surat tugas dan tanda pengenal yang sah.

- Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

a .	Memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan konstruksi setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas.

b .	Menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, rencana kerja syarat-syarat dan IMB.

c .	Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan dan bangunan yang tidak memenuhi syarat,  yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan umum.

d .	Menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Paragraf 4

Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 87

(1)	Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan setelah bangunan gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi sebelum diserahkan kepada pemilik bangunan gedung.

(2)	Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemilik/ pengguna bangunan gedung atau penyedia jasa atau petugas instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 88

(1)	Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan  dan perawatan.

(2)	Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit

Teknis.......

teknis dengan SDM yang bersertifikat keahlian pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan dan parawatan bangunan gedung.

(3)	Pemilik perorangan bangunan gedung dapat melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala	 selama yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian.

Pasal 89

(1)	Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung  lainnya  atau  bangunan  gedung  tertentu  dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian.

(2)	Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat dan tim	tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus tersebut.

(3)	Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya dan bangunan gedung tertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian.

(4)	Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi tersebut.

(5)	Hubungan kerja antara pemilik/pengguna bangunan gedung dan penyedia jasa pengawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi  bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kontrak.

Pasal 90......

Pasal 90

(1)	Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung dalam proses penerbitan SLF bangunan gedung, melaksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal termasuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret dan pemeriksaan berkala bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.

(2)	Dalam hal pada instansi teknis sebagaimana  dimaksud  ada  ayat (1)  tidak  terdapat  tenaga teknis yang cukup,Pemerintah Daerah dapat menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis kontruksi bangunan gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana.

(3)	Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, instansi teknis pembina penyelenggara bangunan gedung dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang bangunan gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Paragraf 5

Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung

Pasal 91

(1)	Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan atas dasar permintaan pemilik /pengguna bangunan gedung  untuk bangunan gedung yang telah selesai pelaksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF bangunan gedung yang telah pernah memperoleh SLF.

(2)	SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan  dengan  mengikuti  prinsip  pelayanan  prima  dan tanpa pungutan biaya.

(3)	SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah terpenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan  gedung .

(4)	Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a .	Pada proses pertama kali SLF bangunan gedung:

1)kesesuaian......

1)	kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas tanah;

2)	kesesuaian data aktual dengan data dalam IMB dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan gedung;

3)    kepemilikan dokumen IMB.

b .	Pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung:

1)	kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan bangunan gedung;

2)	kesesuaian data aktual  (terakhir)  dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah; dan

3)	kesesuaian data aktual  (terakhir)  dan/atau adanya perubahan data dalam dokumen IMB.

(5)	Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a .	Pada proses pertama kali SLF bangunan gedung:

1)	kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan dokumen ikatan kerja;

2)	pengujian lapangan (on site)	dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta  prasarana pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis akurat sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

b .	Pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung:

1)	kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil pemeriksaan berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta prasarana bangunan gedung,  laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk perubahan fungsi, intensitas, arsitektrur dan dampak lingkungan yang ditimbulkan;

2)pengujian.....

2)	 pengujian lapangan (on  site)  dan/atau laboratorium untuk  aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta prasarana pada struktur, komponen konstruksi  dan  peralatanyang memerlukan data teknis akurat  termasuk perubahan fungsi, peruntukan dan intensitas, arsitektur serta dampak  lingkungan yang ditimbulkannya, sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

(6)	Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam daftar simak, disimpulkan dalam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama dan pemeriksaan berkala.

Paragraf 6

Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 92

(1)	Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi pemanfaatan bangunan gedung.

(2)	Pendataan  bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  meliputi  bangunan  gedung  baru  dan  bangunan gedung yang telah ada.

(3)	Khusus pendataan bangunan gedung baru, dilakukan bersamaan dengan proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan bangunan gedung.

(4)	Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung harus menyimpan secara tertib data bangunan gedung sebagai arsip Pemerintah Daerah.

(5)	Pendataan  bangunan  gedung  fungsi  khusus  dilakukan  oleh Pemerintah   Daerah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah.

Bagian Keempat

Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 93........

Pasal 93

Kegiatan Pemanfaatan bangunan gedung meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan pemanfaatan.

Pasal 94

(1)	Pemanfatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung  sesuai  dengan  fungsi  yang  ditetapkan  dalam IMB setelah pemilik memperoleh SLF.

(2)	Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib administrasi  dan  tertib  teknis untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Paragraf 2

Pemeliharaan

Pasal 95

(1)	Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal  93 meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung dan/atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.

(2)	Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  menggunakan  penyedia  jasa  pemeliharaan  gedung yang	mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai berdasarkan ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3)	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

(4)		Hasil kegiatan pemeliharaaan dituangkan ke dalam laporan pemeliharaan yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.

Paragraf 3......

Paragraf 3

Perawatan

Pasal 96

(1)	Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan rencana teknis perawatan bangunan gedung.

(2)	Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam melakukan kegiatan  perawatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa perawatan bangunan gedung bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3)	Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan  gedung  dengan  tingkat  kerusakan  sedang  dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah.

(4)	Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporan perawatan yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.

(5)	Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Paragraf 4

Pemeriksaan Berkala

Pasal 97

(1)	Pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjangan SLF.

(2)	Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam melakukan kegiatan pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung atau perorangan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai.

(3)Lingkup.....

(3)	Lingkup layanan pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a .	pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;

b .	kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung;

c .	kegiatan analisis dan evaluasi, dan

d .	kegiatan penyusunan laporan.

(4)	Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal deret dan bangunan rumah tinggal sementara yang tidak laik fungsi, SLFnya dibekukan.

Paragraf 5

Perpanjangan SLF

Pasal 98

(1)	Perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diberlakukan untuk bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan:

a .	20  tahun  untuk  rumah  tinggal  tunggal  atau  deret sampai dengan 2 lantai;

b .	5 tahun untuk bangunan gedung lainnya.

(2)	Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana tidak dikenakan perpanjangan SLF.

(3)	Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60  (enam  puluh)  hari  kalender  sebelum  berkhirnya  masa berlaku SLF dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)	Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah pemilik/ pengguna/pengelola bangunan gedung memiliki hasil pemeriksaan/kelaikan fungsi bangunan gedung berupa:

a .	laporan pemeriksaan berkala, laporan pemeriksaan dan perawatan bangunan gedung;

b .	daftar  simak  pemeriksaan  kelaikan  fungsi bangunan gedung; dan

c .	dokumen   surat   pernyataan   pemeriksaan   kelaikan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi.

(5)Permohonan......

(5)	Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung dengan dilampiri dokumen:

a .	surat permohonan perpanjangan SLF;

b .	surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;

c .	as built drawings;

d .	fotokopi IMB bangunan gedung atau perubahannya;

e .	fotokopi dokumen status hak atas tanah;

f .	fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan gedung;

g .	rekomendasi  dari  instansi  teknis  yang  bertanggung jawab di bidang fungsi khusus; dan

h .	dokumen SLF bangunan gedung yang terakhir.

(6)	Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7)	SLF  disampaikan  kepada  pemohon  selambat-lambatnya  7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF.

Pasal 99

Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 100

Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah:

a.	pada saat pengajuan perpanjangan SLF;

b.	adanya laporan dari masyarakat, dan

c.	adanya indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan.

Paragraf 7

Pelestarian

Pasal 101.....

Pasal 101

(1)	Pelestarian  bangunan  gedung  meliputi  kegiatan  penetapan dan pemanfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesuai dengan kaidah pelestarian.

(2)	Pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  dilaksanakan  secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi  bangunan  gedung  dan  lingkungannya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan

Pasal 102

(1)	Bangunan   gedung   dan   lingkungannya   dapat   ditetapkan sebagai   bangunan   cagar   budaya   yang dilindungi   dan dilestarikan apabila telah berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50  (lima  puluh)  tahun,  serta  dianggap  mempunyai  nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan,  dan kebudayaan termasuk  nilai  arsitektur  dan  teknologinya,  serta  memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

(2)	Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan.

(3)	Bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli pelestarian bangunan gedung dan hasil dengar pendapat masyarakat dan harus mendapat persetujuan dari pemilik bangunan gedung.

(4)	Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atas:

a .	klasifikasi utama yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali tidak boleh diubah;

b.klasifikasi.....

b .	klasifikasi madya yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya dan eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya  sebagian  dapat  diubah  tanpa  mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya;

c .	klasifikasi pratama yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh diubah sebagian tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya   serta   tidak   menghilangkan   bagian utama bangunan gedung tersebut.

(5)	Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait mencatat bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan serta keberadaan bangunan gedung dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6)	Keputusan penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.

Paragraf 9

Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan

Pasal 103

(1)	Bangunan gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan klasifikasi bangunan gedung cagar budaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2)	Bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat  dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

(3)	Bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak  dapat dijual  atau  dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.

(4)	Pemilik bangunan cagar budaya harus melindungi dari kerusakan atau bahaya yang mengancam keberadaannya.

(5)	Pemilik bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud  dalam  ayat (4)  berhak  memperoleh  insentif  dari Pemerintah Daerah.

(6)Besarnya......

(6)	Besarnya insentif untuk melindungi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan nyata.

Pasal 104

(1)	Pemugaran,  pemeliharaan,  perawatan,  pemeriksaan  secara berkala bangunan gedung cagar   budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang bersumber dari APBD.

(2)	Kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan sesuai dengan rencana	teknis pelestarian dengan mempertimbangkan keaslian bentuk, tata letak, sistem struktur, penggunaan  bahan  bangunan, dan  nilai-nilai  yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan gedung dan ketentuan klasifikasinya.

Bagian Kelima

Pembongkaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 105

(1)	Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan	pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah  pembongkaran  secara  umum  serta  memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2)	Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)  harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.

(3)	Pembongkaran  bangunan  gedung   sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Paragraf 2

Penetapan Pembongkaran

Pasal 106.....

Pasal 106

(1)	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi  bangunan  gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.

(2)	Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a .	bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;

b .	bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya;

c .	bangunan gedung yang tidak memiliki IMB; dan/atau

d .	bangunan gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru.

(3)	Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/pengguna bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar.

(4)	Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik/ pengguna/pengelola bangunan gedung harus melakukan pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.

(5)	Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran atau surat pesetujuan pembongkaran dari Bupati yang memuat batas waktu dan prosedur   pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

(6)	Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola  bangunan  gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya pemilik/pengguna/ pengelola bangunan gedung, kecuali bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang  tidak mampu, biaya pembongkarannya menjadi beban Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Rencana Teknis Pembongkaran

Pasal107.......

Pasal 107

(1)	Pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.

(2)	Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  disetujui oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan dari TABG.

(3)	Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan gedung,  sebelum pelaksanaan pembongkaran.

(4)	Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Paragraf 4

Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 108

(1)	Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna  bangunan gedung atau menggunakan penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.

(2)	  Pembongkaran bangunan gedung yang menggunakan peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai sertifikat keahlian yang sesuai.

(3)	Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah  Daerah atas beban biaya pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.

Paragraf 5

Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 109

    - Pengawasan pembongkaran bangunan gedung tidak sederhana dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.

(2)Pembongkaran....

(2)	Pembongkaran bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah.

(3)	Hasil pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

(4)	Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana

Paragraf 1

Penanggulangan Darurat

Pasal 110

(1)	Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam yang menyebabkan rusaknya bangunan gedung yang menjadi hunian atau tempat beraktivitas.

(2)	Penanggulangan  darurat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat.

(3)	Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah  terjadinya bencana alam sesuai dengan skalanya  yang  mengancam  keselamatan  bangunan gedung dan penghuninya.

(4)	Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati

(5)	Dalam menetapkan skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan

Pasal 111

- Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan darurat berupa penyelamatan dan penyediaan penampungan sementara.

(2)Penampungan.....

(2)	Penampungan sementara pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalam bentuk tempat  tinggal sementara selama korban bencana mengungsi berupa tempat penampungan massal, penampungan keluarga atau individual.

(3)	Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai.

(4)	Penyelenggaraan bangunan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati  berdasarkan persyaratan teknis sesuai dengan lokasi bencananya.

Bagian Ketujuh

Rehabilitasi Pascabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 112

(1)	Bangunan gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau dibongkar sesuai dengan tingkat kerusakannya.

(2)	Bangunan gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat diperbaiki,  dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3)	Rehabilitasi bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah tinggal pascabencana  berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.

(4)	Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia.

(5)	Persyaratan teknis rehabilitasi bangunan gedung yang rusak disesuaikan   dengan   karakteristik   bencana   yang   mungkin terjadi di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.

(6)	Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga terkait.

(7)Tata.......

(7)		Tata cara dan persyaratan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(8)		Dalam melaksanakan rehabilitasi bangunan gedung hunian sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada pemilik bangunan gedung yang akan direhabilitasi berupa:

a .	Pengurangan atau pembebasan biaya IMB, atau

b .	Pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter bencana, atau

c .	Pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi bangunan gedung, atau

d .	Pemberian kemudahan kepada permohonan SLF;

e .	Bantuan lainnya.

(9)	Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi bangunan gedung hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menyerahkan kewenangan penerbitan IMB kepada pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah.

(10)	Rehabilitasi rumah hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses peran masyarakat di lokasi bencana, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(11)	Tata cara penerbitan IMB bangunan gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

(12)	Tata cara penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 113

Rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana dapat dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan konstruksi bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik bencana.

BAB V

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)

Bagian Kesatu

Pembentukan TABG

Pasal 114

- TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

(2)TABG......

(2)	TABG  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  sudah ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini dinyatakan berlaku efektif.

Pasal 115

(1)	Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:

a .	Pengarah

b .	Ketua

c .	Wakil Ketua

d .	Sekretaris

e .	Anggota

(2)	Keanggotaan TABG terdiri dari unsur-unsur:

a .	asosiasi profesi;

b .	masyarakat  ahli   di  luar  disiplin  bangunan  gedung termasuk masyarakat adat;

c .	perguruan tinggi;

d .	instansi pemerintah/pemerintah daerah.

(3)	Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimum sama dengan keterwakilan unsur-unsur instansi Pemerintah Daerah.

(4)	Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.

(5)	Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.

(6)	Anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat yang disimpan dalam database daftar anggota TABG.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 116

(1)	TABG mempunyai tugas:

a .	Memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.

b .	Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TABG mempunyai fungsi:

a.Pengkajian.....

a .	Pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;

b .	Pengkajian   dokumen   rencana   teknis   berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan.

c .	Pengkajian   dokumen   rencana   teknis   berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung.

(3)	Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TABG dapat membantu:

a .	Pembuatan acuan dan penilaian;

b .	Penyelesaian masalah;

c .	Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.

Pasal 117

(1)	Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran.

(2)	Masa kerja TABG dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pembiayaan TABG

Pasal 118

(1)	Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG dibebankan pada APBD Kabupaten.

(2)	Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a .	Biaya pengelolaan database.

b .	Biaya operasional TABG yang terdiri dari:

1)  Biaya sekretariat;

2)  Persidangan;

3)  Honorarium dan tunjangan;

4)  Biaya perjalanan dinas.

(3)	Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  pembiayaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN   BANGUNAN GEDUNG

Pragraf 1......

Paragraf 1

Lingkup Peran Masyarakat

Pasal 119

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat terdiri atas:

a.	pemantauan  dan  penjagaan  ketertiban  penyelenggaraan bangunan gedung;

b.	pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung;

c.	penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

d.	pengajuan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Pasal 120

(1)	Objek pemantauan  dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan  pemanfaatan, kegiatan pelestarian termasuk perawatan dan/atau   pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan  dilestarikan  dan/atau kegiatan pembongkaran bangunan gedung.

(2)	Pemantauan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus memenuhi persyaratan:

a .	dilakukan secara objektif;

b .	dilakukan dengan penuh tanggung jawab;

c .	dilakukan  dengan tidak menimbulkan gangguan kepada pemilik/ pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan;

d .	dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik/pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.

(3)Pemantauan........

(3)	Pemantauan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:

a .	bangunan gedung yang ditengarai tidak laik fungsi;

b .	bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat gangguan bagi pengguna dan/ atau masyarakat dan lingkungannya;

c .	bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat bahaya tertentu bagi pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya.

d .	bangunan gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan dan lokasi bangunan gedung.

(4)	Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat   (3) dilaporkan  secara  tertulis  kepada  Pemerintah  Daerah secara langsung atau melalui TABG.

(5)	Pemerintah Daerah harus menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.

Pasal 121

(1)	Penjagaan  ketertiban  penyelenggaraan  bangunan  gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119  huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui:

a .	pencegahan   perbuatan   perorangan   atau   kelompok masyarakat yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung;

b .	pencegahan  perbuatan  perseorangan  atau  kelompok masyarakat yang  dapat menggangu  penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

(2)	Terhadap  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) masyarakat dapat melaporkan  secara lisan dan/atau tertulis kepada:

a.Pemerintah......

a .	Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban.

b .	Pihak  pemilik,  pengguna  atau  pengelola  bangunan gedung.

(3)	Pemerintah Daerah harus menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan	   serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.

Pasal 122

(1)	Objek pemberian masukan atas penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)	Pemberian  masukan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat dilakukan dengan menyampaikannya secara tertulis oleh:

a .	perorangan;

b .	kelompok masyarakat;

c .	organisasi kemasyarakatan;

d .	masyarakat ahli; atau

e .	masyarakat hukum adat.

(3)	Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan/atau menyempurnakan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.

Pasal 123

(1)	Penyampaian  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL,	rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c bertujuan untuk mendorong   masyarakat agar merasa berkepentingan dan bertanggungjawab dalam penataan bangunan gedung dan lingkungannya.

(2)Penyampaian ......

(2)	Penyampaian   pendapat   dan   pertimbangan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a .	perorangan;

b .	kelompok masyarakat;

c .	organisasi kemasyarakatan;

d .	masyarakat ahli, atau

e .	masyarakat hukum adat.

(3)	Pendapat  dan  pertimbangan  masyarakat  untuk  RTBL  yang lingkungannya berdiri bangunan gedung tertentu dan/atau terdapat kegiatan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

(4)	Hasil  dengar  pendapat dengan  masyarakat dapat  dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Forum Dengar Pendapat

Pasal 124

(1)	Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan   gedung tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

(2)	Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan kegiatan yaitu:

a .	penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;

b .	penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL dan bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;

c.mengundang......

c .	mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menghadiri forum dengar pendapat.

(3)	Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan penyelenggaraan bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.

(4)	Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penyelenggara dan wakil dari peserta yang diundang.

(5)	  Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh penyelenggara bangunan gedung.

(6)	Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Gugatan Perwakilan

Pasal 125

(1)	Gugatan perwakilan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  119  huruf  d dapat diajukan ke pengadilan apabila hasil 	penyelenggaraan bangunan gedung telah menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan.

(2)	Gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum.

(3)	Gugatan perwakilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara gugatan perwakilan.

(4)	Biaya yang timbul akibat dilakukan gugatan perwakilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dibebankan  kepada pihak pemohon gugatan.

(5)Dalam......

(5)	Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menyediakan anggarannya di dalam APBD.

Paragraf 4

Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan

Pasal 126

Peran masyarakat dalam tahap rencana  pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

a .	penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau Peraturan Zonasi;

b .	pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan bangunan gedung;

c .	pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pertemuan konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan   bangunan gedung.

Paragraf 5

Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 127

Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

a .	Menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;

b .	Mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;

c .	Melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d .	Melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis pembangunan bangunan gedung yang membahayakan kepentingan umum;

e .	Melakukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggara bangunan gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyelenggaraan bangunan gedung.

Paragraf 6.......

Paragraf 6

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 128

Peran  masyarakat  dalam  pemanfaatan  bangunan  gedung  dapat dilakukan dalam bentuk:

a .	Menjaga ketertiban dalam kegiatan pemanfaatan bangunan gedung;

b .	Mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu pemanfaatan bangunan gedung;

c .		Melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas penyimpangan pemanfaatan bangunan gedung;

d .	Melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis pemanfaatan bangunan gedung yang membahayakan kepentingan umum;

e .	Melakukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggara bangunan gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyimpangan pemanfaatan bangunan gedung.

Paragraf 7

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Gedung

Pasal 129

Peran masyarakat dalam pelestarian bangunan gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

a .	Memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau pemilik bangunan gedung tentang kondisi bangunan gedung yang tidak terpelihara, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat,  dan yang memerlukan pemeliharaan;

b .	Memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau pemilik bangunan gedung tentang kondisi bangunan gedung  bersejarah yang  kurang  terpelihara  dan  terancam kelestariannya;

c .	Memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau pemilik bangunan gedung tentang kondisi bangunan gedung yang kurang terpelihara dan mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungannya;

d.melakukan......

d .	Melakukan gugatan ganti rugi kepada pemilik bangunan gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari kelalaian pemilik di dalam melestarikan bangunan gedung.

Paragraf 8

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 130

Peran masyarakat dalam pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan dalam bentuk:

a .	Mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atas rencana pembongkaran bangunan gedung yang masuk dalam kategori cagar budaya;

b .	Mengajukan  keberatan  kepada  instansi  yang  berwenang atau pemilik bangunan gedung atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya;

c .	Melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang berwenang  atau  pemilik  bangunan gedung atas kerugian yang diderita masyarakat dan lingkungannya akibat yang timbul dari pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung;

d .	Melakukan  pemantauan  atas  pelaksanaan  pembangunan bangunan gedung.

Paragraf 9

Tindak Lanjut

Pasal 131

Instansi yang berwenang harus menanggapi keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, dan Pasal 123 dengan melakukan kegiatan tindak lanjut baik secara teknis maupun secara administratif untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 132.........

Pasal 132

(1)	Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

(3)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditujukan kepada penyelenggara bangunan gedung.

Bagian Kedua

Pengaturan

Pasal 133

(1)	Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dituangkan ke   dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagai kebijakan Pemerintah   Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

(2)	Kebijakan sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) dapat dituangkan ke dalam pedoman teknis, standar teknis bangunan gedung dan tata cara operasionalisasinya.

(3)	Di dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan Peraturan Daerah tentang RTRW, Peraturan tentang RDTR,  dan Peraturan Zonasi dan dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

(4)	Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   kepada penyelenggara bangunan gedung.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 134

(1)	Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)   dilakukan   oleh   Pemerintah   Daerah kepada penyelenggara bangunan gedung.

(2)Pemberdayaan......

(2)	Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilakukan melalui peningkatan profesionalitas penyelenggara bangunan gedung dengan penyadaran   akan hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung terutama di daerah rawan bencana.

(3)	Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 135

Pemberdayaan terhadap  masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melalui:

a .	Forum dengar pendapat dengan masyarakat;

b .	Pendampingan pada saat penyelenggaraan bangunan gedung dalam bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga teknis pendamping;

c .	Pemberian bantuan percontohan rumah  tinggal  yang memenuhi persyaratan teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola masyarakat secara bergulir; dan/atau

d .	Bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman.

Pasal 136

Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masyarakat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 135 huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 137

(1)	Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di bidang penyelenggaraan bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung.

(2)Dalam.....

(2)	Dalam pengawasaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran masyarakat:

a .	dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b .	pada  setiap tahapan  penyelenggaraan bangunan gedung;

c .	dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda jasa dan/ atau insentif untuk meningkatkan peran masyarakat.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 138

- Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- peringatan tertulis;

- pembatasan kegiatan pembangunan;

- penghentian sementara pembangunan;

- pembekuan IMB;

- pencabutan IMB;

- pembekuan SLF;

- pencabutan SLF; atau

- perintah pembongkaran bangunan gedung.

- Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

- Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.

- Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2)  didasarkan pada  berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan berdasarkan fakta di lapangan sesuai laporan hasil pemeriksaan.

Bagian ...........

Bagian Kedua

Sanksi Pada Tahap Pembangunan

Pasal 139

- Pemilik  bangunan  gedung  yang melanggar  ketentuan,  Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,  Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 85, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 dikenakan sanksi peringatan tertulis

- Dalam  hal  pemilik  bangunan  gedung  yang  tidak  mematuhi  peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut, maka pemilik bangunan, dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.

- Dalam hal pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilik bangunan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan  dan pembekuan  IMB

- Dalam hal pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilik bangunan dikenakan sanksi berupa penghentian tetap  pembangunan, pencabutan  IMB  dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

(5)Dalam......

(5)	Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.

(6)	Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Sanksi Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 140

- Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan tentang pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95,  Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dikenakan sanksi peringatan tertulis

- Dalam hal pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), dikenakan sanksi berupa  penghentian sementara kegiatan pemanfaatan  bangunan gedung dan pembekuan SLF.

- Dalam hal pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan SLF.

- Dalam hal pemilik atau pengguna bangunan gedung yang terlambat melakukan perpanjangan sertifikat laik fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya sertifikat laik fungsi, dikenakan sanksi denda administratif yang besarnya paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

BAB IX.......

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 141

Setiap  pemilik  dan/atau  pengguna  bangunan  gedung  dan/atau prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri, yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini, yang karena  kelalaiannya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain dan/atau mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat tetap seumur hidup dan/atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara, pidana denda, dan penggantian kerugian sesuai ketentuan Peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyidikan

Pasal 142

- Penyidik POLRI dan PPNS di beri wewenang untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1)   adalah :

- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/ atau pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai seseorang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan/ atau pelanggaran;

- Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;

- Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;

- Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran;

g.Memotret........

- Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana dan/atau pelanggaran;

- Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada                  huruf e;

- Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;

- Menghentikan penyidikan;

- Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

- PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan kegiatannya dengan Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

- Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan memperhatikan Peraturan Daerah tentang RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi, kajian RTBL, dan pertimbangan TABG, Bupati dapat menetapkan peraturan bangunan gedung secara khusus.

Pasal 145.....

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di	Bandar Seri Bentan

pada tanggal  20 Mei 2013

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

d.t.o

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. BINTAN

II SANTO, SH

PEMBINA TK.I

NIP.19661026 199703 1 003

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

UMUM

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak,  perwujudan produktivitas,  dan jati diri manusia. Penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang,  serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan bangunan gedung harus berlandaskan pada pengaturan penataan ruang.

Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung.

Peraturan  daerah  ini  berisi  ketentuan  yang  mengatur  berbagai aspek penyelenggaraan bangunan gedung meliputi aspek fungsi bangunan gedung, aspek persyaratan bangunan gedung, aspek hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam tahapan penyelenggaraan bangunan gedung, aspek peran masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan fungsi bangunan gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar bangunan gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan  fungsinya  sehingga  masyarakat yang  akan  mendirikan bangunan gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis bangunan gedungnya            dengan efektif  dan efisien, sehingga  apabila  bermaksud  mengubah  fungsi  yang

ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi bangunan gedung lebif efektif dan efisien, fungsi bangunan gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.

Pengaturan persyaratan administratif bangunan gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa bangunan gedung yang didirikan telah  memperoleh  persetujuan  dari  Pemerintah  Kabupaten Bintan dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.

Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan bangunan gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian

kepemilikan bangunan gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah.

Dengan diketahuinya persyaratan administratif bangunan gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan bangunan gedung, akan memberikan   kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh  Pemerintah Kabupaten Bintan.

Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan bangunan gedung, agar masyarakat di dalam mendirikan bangunan gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga bangunan gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehinggga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di   dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.

Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Pengaturan peran masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, fungsional,   andal,    dapat    menjamin keselamatan,  kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peran masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui sarana yang disediakan atau melalui gugatan perwakilan.

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan	gedung	dengan berlandaskan	prinsip-prinsip	tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi,   maupun   masyarakat   yang   berkepentingan   dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, dengan penguatan kapasitas penyelenggara bangunan gedung.

Penyelenggaraan bangunan gedung oleh penyedia jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana,  pengawas,  manajemen konstruksi maupun  jasa-jasa  pengembangannya,  penyedia  jasa pengkaji teknis bangunan gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang jasa konstruksi.

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Penegakan dan penerapan sanksi administratif  perlu  dimasyarakatkan  dan  diterapkan secara bertahap agar tidak

menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan   dan   ketentuan   perundang-undangan   lain.   Pengenaan sanksi pidana dan  tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan   sesuai   dengan   ketentuan   Kitab   Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai penyelenggaraan bangunan gedung sedangkan ketentuan   pelaksanaannya   akan   diatur   lebih   lanjut   dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a.

Bangunan gedung dengan fungsi hunian dapat berupa bangunan tunggal, bangunan jamak, bangunan campuran, dan bangunan sementara.

huruf b.

Bangunan gedung fungsi keagamaan dapat berupa bangunan masjid (termasuk mushalla, langgar, surau), gereja (termasuk kapel), pura, vihara, kelenteng, atau dengan sebutan lain.

huruf c.

Bangunan gedung fungsi usaha dapat berupa bangunan perkantoran, bangunan perdagangan, bangunan perindustrian, bangunan perhotelan, bangunan wisata dan rekreasi, bangunan terminal, bangunan tempat penyimpanan dan sejenisnya.

huruf d.

Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dapat berupa pelayanan pendidikan,  bangunan pelayanan kesehatan, bangunan kebudayaan, bangunan laboratorium, bangunan pelayanan umum.

huruf e.

Cukup jelas

huruf f.

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a.

Yang dimaksud dengan bangunan rumah tinggal tunggal adalah bangunan dalam suatu perpetakan/persil yang sisi-sisinya mempunyai jarak bebas dengan bangunan gedung dan batas perpetakan lainnya.

huruf b.

Yang dimaksud dengan bangunan rumah tinggal deret adalah bangunan dalam suatu perpetakan/ persil yang sisi-sisinya tidak mempunyai jarak bebas samping	 dan dinding-dindingnya digunakan bersama.

huruf c.

Yang dimaksud dengan bangunan rumah tinggal susun adalah bangunan dalam suatu perpetakan/ persil yang memiliki lebih dari  satu   lantai tersusun ke atas atau ke bawah tanah.

huruf d.

Yang dimaksud dengan bangunan rumah tinggal sementara   adalah   bangunan   yang   dibangun untuk hunian sementara waktu sambil menunggu selesainya bangunan hunian yang bersifat  permanen,  misalnya  bangunan  untuk penampungan  pengungsian  dalam  hal  terjadi bencana alam atau bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bangunan dengan tingkat kerahasiaan tinggi antara lain bangunan militer dan istana kepresidenan, wisma negara, bangunan gedung fungsi pertahanan, dan gudang penyimpanan bahan berbahaya. Bangunan dengan tingkat risiko bahaya  tinggi antara lain  bangunan  reaktor  nuklir  dan  sejenisnya, gudang penyimpanan bahan berbahaya.

Ayat (6)

huruf a.

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas

huruf c.

Cukup jelas

huruf d.

Yang  dimaksud  dengan  bangunan gedung  mal-apartemen-perkantoran-perhotelan antara bangunan gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian  tetap/apartemen,  tempat  perkantoran dan hotel.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perubahan   fungsi   bangunan   gedung   harus   diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Perubahan fungsi (misalnya  dari  fungsi  hunian  menjadi  fungsi  usaha) harus	dilakukan	melalui	proses	izin	mendirikan bangunan gedung baru.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a.

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas

huruf c.

Cukup jelas

huruf d.

Cukup jelas

huruf e.

Cukup jelas

huruf f.

1)	Yang dimaksud dengan bangunan gedung bertingkat rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian sampai dengan 2 lantai.

2)	Yang dimaksud dengan bangunan gedung bertingkat sedang adalah bangunan yang mempunyai ketinggian 3 sampai dengan 5 lantai.

3)	Yang dimaksud dengan bangunan gedung bertingkat tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian di atas 5 lantai.

huruf g.

Kepemilikan atas bangunan gedung dibuktikan antara lain dengan IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan pada bangunan rumah susun.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Perubahan fungsi atau klasifikasi bangunan gedung harus dilakukan melalui proses perizinan baru karena perubahan tersebut akan mempengaruhi data kepemilikan bangunan gedung bersangkutan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a. butir 5)

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RTBL maka persyaratan tersebut tidak perlu diikuti.

huruf b.

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk sertifikat Hak Milik (HM), sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai (HP), atau dokumen perolehan tanah lainnya seperti akta jual beli, kuitansi jual beli dan/atau bukti penguasaan tanah lainnya  seperti  izin  pemanfaatan  dari  pemegang  hak atas tanah, surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa yang disahkan oleh camat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Keterangan rencana kawasan dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang RTRW,  Peraturan  tentang   Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah, dan Peraturan tentang Zonasi Daerah, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan peraturan bangunan setempat.

Pasal 13

Ayat (1)

Bukti  kepemilikan  bangunan  gedung  dapat  berupa bukti kepemilikan bangunan gedung atau dokumen bentuk lain sebagai bukti awal kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan persetujuan pemegang hak atas tanah adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti telah terjadi kesepakatan alih kepemilikan bangunan gedung.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persetujuan adalah rekomendasi teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung antara lain Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Tata Ruang/Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah/Dinas Tata Ruang dan  Permukiman/Dinas Cipta Karya atau dengan sebutan lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan tentang rencana tata ruang dan ketentuan tentang tata bangunan dan lingkungan antara lain di dalam Peraturan Daerah tentang RTRW, Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kawasan,   Peraturan  tentang  Zonasi, Peraturan Bupati tentang Rencana  Tata  Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan peraturan bangunan setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan tentang rencana tata ruang dan ketentuan tentang tata bangunan dan lingkungan antara lain di dalam Peraturan Daerah tentang RTRW, Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kawasan,   Peraturan  tentang  Zonasi, Peraturan Bupati tentang Rencana  Tata  Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan peraturan bangunan setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan tentang rencana tata ruang dan ketentuan tentang tata bangunan dan lingkungan antara lain di dalam Peraturan Daerah tentang RTRW, Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kawasan,   Peraturan  tentang  Zonasi, Peraturan Bupati tentang Rencana  Tata  Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan peraturan bangunan setempat.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain berkenaan dengan penetapan amplop/selubung bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Zonasi kawasan untuk permukiman.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait	 antara lain berkenaan  dengan  penetapan  besaran   persentase ruang	terbuka	hijau	 sebagaimana diatur	 dalam peraturan Zonasi kawasan untuk permukiman.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi yang membidangi perhubungan udara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang diperintahkan oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan  bangunan gedung  dengan lingkungannya merupakan salah  satu pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap lingkungan sekitarnya ditinjau dari susut sosial, budaya dan ekosistem.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Misalnya berupa gangguan visual, limbah, pencemaran udara, kebisingan, getaran, radiasi, dan/atau genangan air terhadap lingkungannya di atas baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Program bangunan dan lingkungan memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.

Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana  perpetakan, rencana  tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.

Rencana investasi merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang disusun berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan rencana yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan, dan merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

Ketentuan pengendalian rencana merupakan alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

Pedoman pengendalian pelaksanaan merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan  yang  berdasarkan  dokumen  RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.

Ayat (5)

Pola penataan bangunan gedung dan lingkungan meliputi pembangunan baru (new development), pembangunan sisipan parsial (infill development),  peremajaan kota  (urban renewal), pembangunan kembali

wilayah perkotaan (urban redevelopment), pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban revitalization), dan pelestarian kawasan.

RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan bangunan gedung dan lingkungan tersebut ditujukan bagi berbagai status kawasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat gabungan atau campuran dari ketiga jenis kawasan pada ayat ini.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah  Nomor  53  tahun  2000 tentang  Telekomunikasi Indonesia.Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran bangunan gedung adalah:

a .	bangunan  umum  termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m2, atau mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 lantai;

b .	khusus  bangunan  rumah  sakit  yang  memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap, terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasi- kan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia;

c .	khusus bangunan industri  yang  menggunakan, menyimpan, atau memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m2, atau  beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas areal/site minimal 5.000 m2.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan manusia berkebutuhan khusus antara lain adalah manusia lanjut usia, penderita cacat fisik tetap, wanita  hamil, anak-anak, penderita  cacat fisik sementara, dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tersebut adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  18  Tahun  2009, Keputusan Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika  Nomor 3/P/2009 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 3/P/2009  tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Kearifan lokal dan sistem nilai merupakan sikap budaya masyarakat hukum adat setempat di dalam penyelenggaraan bangunan gedung rumah adat.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bencana geologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas geologi antara lain  gempa  tektonik, gempa  vulkanik, tanah  longsor, gelombang tsunami. Besaran jarak larangan hunian, dilakukan berdasarkan faktor keamanan dan keselamatan manusia berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi dan mitigasi bencana.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 76

Yang dimaksud dengan swakelola adalah kegiatan bangunan gedung yang direncanakan dan diselenggarakan sendiri oleh pemilik bangunan gedung (perorangan).

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendataan bangunan gedung adalah kegiatan inventarisasi data umum, data teknis, data  status  riwayat dan  gambar  legger  bangunan  ke dalam database bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Dinas terkait adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan terkait antara lain adalah UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 21 tahun 2008	tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana, Keputusan  Presiden Nomor  3  tahun  2001 tentang  Badan  Koordinasi  Penanggulangan  Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fasilitas penyediaan air bersih adalah penyediaan air bersih yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan untuk kebersihan pribadi  atau rumah tangga tanpa menyebabkan risiko bagi kesehatan.

Yang dimaksud dengan fasilitas sanitasi adalah fasilitas kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan/atau padat, pengendalian vektor dan pembuangan tinja.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Penentuan kerusakan bangunan gedung dilakukan oleh pengkaji teknis.

Ayat (2)

Yang  dimaksud  dengan  rehabilitasi  adalah  perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua	aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Ayat (3)

Yang dimaksud rumah masyarakat adalah rumah tinggal berupa rumah individual atau rumah bersama yang berbentuk bangunan gedung dengan  fungsi sebagai hunian warga masyarakat yang secara fisik terdiri atas komponen bangunan gedung, pekarangan atau tempat berdirinya bangunan dan utilitasnya.

Yang dimaksud dengan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembali.

Ayat (4)

Bantuan perbaikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah adalah Kepala Kecamatan atau Kepada Kelurahan/Desa.

Ayat (10)

Proses peran masyarakat dimaksudkan agar:

a.	masyarakat mendapatkan akses pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi rumah di wilayahnya;

b.	masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya yang telah direhabilitasi;

c.	masyarakat membangun rumah sederhana sehat dengan dilengkapi dokumen IMB.

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 113

Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal di Kabupaten Bintan tidak tersedia tenaga ahli yang kompeten untuk ditunjuk sebagai anggota TABG dapat menggunakan tenaga ahli dari Kabupaten/Kota lain terdekat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 119

huruf a.

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas

huruf c.

Cukup jelas

huruf d.

Yang dimaksud dengan pengajuan gugatan perwakilan adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang  (jumlah tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan mereka sekaligus mewakili pihak yang dirugikan sebagai korban yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a.

Yang dimaksud dengan objektif adalah bukan sensasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di  bidang bangunan gedung,  termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menjaga ketertiban adalah sikap perseorangan untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan dan kenyamanan serta sikap mencegah perbuatan kelompok yang mengarah pada perbuatan kriminal dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Yang dimaksud dengan mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang dapat berpengaruh keandalan bangunan gedung seperti merusak,  memindahkan dan/atau menghilangkan peralatan dan perlengkapan bangunan gedung.

Yang dimaksud dengan mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan bangunan gedung  seperti menghambat jalan masuk ke lokasi atau meletakkan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung tertentu terdiri atas bangunan umum dan bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Masyarakat yang diundang dapat terdiri atas perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat ahli, dan/atau masyarakat hukum adat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sesuai dengan surat edaran Makamah Agung Nomor 1 tahun	2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bantuan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah pada gugatan perwakilan dapat dilakukan misalnya apabila gugatan tersebut mewakili rakyat miskin yang menggugat kelompok tertentu yang secara ekonomi lebih kuat.

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 1